## Slide 2: شوک الکتریکی
درمان با شوک الکتریکی به معنای انتقال جریان الکتریکی از طریق قفسه سینه به قلب است . میزان این جریان ( تحریک ) به اندازه ای است که می تواند در خلال عبور جریان ، قلب را دپولاریزه و با خاموش کردن کانون های نابجا متعاقبا امکان فرماندهی مجدد برای پیس میکر اصلی قلب یعنی گره سینوسی دهلیزی SA فراهم گردد.

## Slide 3: انواع شوک الکتریکی
شوک هماهنگ کاردیوورژن cardioversion ) )
شوک غیرهماهنگ دفیبریلاسیون Defibrilation ) )
دستي
خودكار
AED
مونو فازيك
بايفازيك

## Slide 4
Electrical cardioversion / defibrillation
با جريان الکتريکی مستقيم (monophasic )
با جريان الکتريکی متناوب (Biphasic )
برطبق مطالعات انجام شده شوک با جريان بای فازيک مؤثرتر از جريان منوفازيک است .
Synchronized DC shock : در اين روش جريان الکتريکی مستقيم در مدت زمان کمتر از 0.01-0.02 ثانيه و همزمان با موج QRS ( قله موج R ) به قلب وارد ميشود .
Asynchronized DC shock : در اين وضعيت تخليه الکتريکی بطور تصادفی بدون وجود رابطه زمانی با اجزاء الکتريکی موج قلبی وارد ميشود . (Defibrillation )

## Slide 5: Cardioversion
استفاده از نیروی الکتریکی جهت ختم تاکی دیس ریتمیهایی که دارای کمپلکس های QRS می باشند ( فیبریلاسیون دهلیزی ، تاکیکاردی بطنی ، فلوتر دهلیزی و...)

## Slide 6
کاردیوورژن یک درمان انتخابی است و برای درمان تاکی دیس ریتمی هایی که :
1 - موجب بروز یا وخیم شدن اختلالات همودینامیکی می گردند.
2 - موجب بروز یا وخیم شدن بیمارهای ایسکمیک قلبی می گردند.
3 - تاکی دیس ریتمی هایی که به درمانهای دارویی پاسخ نداده اند.

## Slide 7
در کاردیوورژن بعد از روشن کردن دکمه synch ، میزان انرژی لازم انتخاب سپس دستگاه شارژ می شود. هنگام تخلیه انرژی روی قفسه سینه ،بعد از فشردن دکمه های روی پدال جهت تخلیه انرژی ، چند ثانیه بایستی صبر نمود تا تخلیه شوک انجام شود (بر عکس دفیبریلاسیون که تخلیه انرژی بلافاصله انجام می شود).

## Slide 8: Defibrillation
مهمترین جز در زنجیره بقاء استفاده هر چه سریعتر از دفیبریلاتور می باشد.با این توضیح که هر یک دقیقه تاخیر در اجرای آن احتمال برگشت VF را 10-7% کاهش می دهد.اگر ماساژ مناسب قلبی انجام شود این میزان به 3 تا 4 درصد تقلیل می یابد.به این خاطر بهتر است دستگاه دفیبریلاتوربر بالین بیماران بدحال ،که احتمال ایست قلبی آنها وجود دارد آماده باشد.
دفیبریلاسیون ، شوک غیر هماهنگ (Asynchronous) می باشد که در موقعیت های اضطراری بکار می رود . استفاده از دفیبریلاسیون معمولاً محدود به درمان فیبریلاسیون بطنی که فاقد ریتم سازمان یافته ای است می باشد (در دفیبریلاسیون دکمه synch دستگاه باید خاموش باشد) .

## Slide 9
دفیبریلاسیون ، کلیه سلول های میوکارد را کاملا" بطور همزمان دپلاریزه نموده و گره سینوسی را قادر میسازد که مجدّداً نقش خود را به عنوان پیس میکر قلب ایفا نماید .

## Slide 10: دفیبریلاتورهای بای فازیک
از سال 2000 میلادی به بعد استفاده از دفیبریلاتور‌های بای‌فازیک رواج پیدا کرده است. دستگاه‌های الکتروشوک، انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا را در مدت چند هزارم ثانیه تخلیه نموده و باعث دپولاریزاسیون و رپولاریزاسیون تمامی سلولهای قلبی بطور همزمان می گردند، بدین وسیله گره سینوسی _ دهلیزی فرصت می یابد که مجدداً رهبری را ( در خلال رپولاریزاسیون) بدست بگیرد. برای اینکه دفیبریلاتور موفقیت‌آمیز باشد باید جریان الکتریسته به مقدار کافی تمام عضله قلب را تحریک نماید. در هنگام شوک دادن جریان الکتریکی از طریق پدال ها وارد قلب شده و از میان آن عبور می‌کند. در دستگاه ‌های منوفازیک جریان الکتریسته بین الکترودها فقط در یک مسیر جریان می‌یابد، در حالی که در دستگاه های بای‌فازیک جریان الکتریکی ابتدا در یک مسیر جریان می‌یابد سپس به سمت دیگر برمی‌گردد و در حقیقت جریان الکتریسته به صورت دو طرفه در طی دو فاز بین پدال ها به جریان در می‌آید.

## Slide 11: مقایسه دفیبریلاتورهای مونو فازیک و بای فازیک
میزان اثر بخشی دستگاه ‌های منوفازیک به مقدار انرژی آن بستگی دارد. دستگاه های بای‌فازیک با مقدار انرژی کمتر ( نسبت به منوفازیک ) دارای اثر بخشی بیشتر می‌باشند. در مقایسه با الکتروشوک های منوفازیک، در این دستگاه ‌ها با کاهش انرژی تا حد 50 % ، همان اثرات درمانی یا بیشتر از آن نیز کسب می‌شود. نتایج تحقیقات نشان داد‌ه‌اند که میزان انرژی بالا در حین شوک دادن، ممکن است باعث آسیب سلولهای قلب شود. با توجه به اینکه میزان انرژی مورد نیاز در دفیبریلاتور‌های بای‌فازیک کمتر از منوفازیک می‌باشد، بنابراین خطر صدمه به سلولهای قلبی و اختلال عملکرد قلبی بعد از احیاء کاهش می یابد و در نتیجه باعث افزایش امید به زندگی بیماران می شود .

## Slide 12
همچنین تحقیقات نشان داده اند که، دفبیریلاتورهای منوفازیک در افرادی که دارای مقاومت بالا در عرض قفسه سینه ( بعلت مواردی مانند وجود مو در قفسه سینه ، بزرگ بودن قفسه سینه، تماس ضعیف پدال‌ها با قفسه سینه و پوست خشک ) می‌باشند ممکن است اثر بخشی کافی نداشته باشد. اگر مقاومت خیلی بالا باشد ممکن است جریان الکتریسته کافی به قلب نرسد و در نتیجه دفیبریلاسیون موفقیت‌آمیز نباشد. بعضی از انواع دفیبریلاتورهای بای‌فازیک به گونه ای طراحی شده‌اند که در تمامی افراد با مقاومت‌های مختلف، قادرند مقدار انرژی یکسان را به عضله قلب برسانند، به عبارتی در صورت استفاده از این نوع دفیبریلاتورها ، میزان مقاومت قفسه سینه تأثیری در رسیدن انرژی الکتریکی به عضله قلب ندارد.

## Slide 13
عوامل موثر بر ميزان اثر الکتروشوک
اندازه الکترودها
موقعيت الکترودها: ( Anterolateralمعمولتر است ولیAnteroposterior مؤثرتر می باشد.)
شکل امواج: 1- monophasic 2- biphasic
( biphasicموثرتر است و مقدار انرژی مورد نياز تا 50% کاهش می يابد )
نوع و طول مدت آريتمی
فشار الکترود ( معادل حداقل 8 کيلوگرم ) ودر بچه ها 5 كيلو گرم
موقعيت تنفسی(مقدار انرژی که به قلب می رسد در زمان بازدم بيش از دم است )

## Slide 15
مکانيزم اثر دستگاه الکتروشوک دپلاريزه کردن همزمان تمامی سلولهای قلبی تحريک پذير است تاهدايت الکتريکی قلب به گره سينوسی منتقل شود.
اگر پاسخ بطنی بسيار بالا باشد چون امکان شناسايی موج R توسط دستگاه و تخليه الکتریکی بطور همزمان امکان پذير نيست ونيز در مواردی که نبض وجود ندارد از شوک synchronized Aاستفاده ميشود.

## Slide 16
DC شوک در بيماران با پيس ميکر دائمی ميتواند سبب اختلال پيس ميکر شود. برای به حداقل رساندن آن بايد دسته ها 2.5 سانتی متر دورتر از باتری پيس ميکر قرار گيرند و در وضعيت قدامی – خلفی گذاشته شوند.
مقدار انرژی مورد نياز برای افراد با ديگران تفاوتي ندارد.
مقدار انرژی مورد نياز در کودکان برحسب نوع آريتمی چه در مونو فازيك چه در بايفازيك 2 ژول پر كيلو گرم در شوك اول.

## Slide 17
در حدود 80-70 % ريتم های ثبت شده در بيماران ايست قلبی در خارج بيمارستان و 50% ايست قلبی دربيمارستان VF,VT است .
مؤثرترين،اولين و مهمترين خط درمان فيبريلاسيون بطنی و تاکيکاردی بطنی بدون پالس دفيبريلاسيون میباشد.
انجام دفيبريلاسيون در 3 دقيقه اول احتمال زنده ماندن را تا 70% افزايش خواهد داد و با هر دقيقه تاًخير اين مقدار
10-7% کاهش می يابد وبعد از12دقيقه تأخيربه 5-2 % ميرسد.

## Slide 18: :عوارض
آريتمی
تغييرات قطعه ST و موج T
ترومبوآمبولی
نکروز ميوکارد
هيپوتانسيون
ادم ريوی
سوختگی جلدی

## Slide 21: شرایط استفاده از شوک الکتریکی
انتخاب پدال های مناسب : طول تقریبی پدال ها : بزرگسالان cm 13 کودکان cm 8 نوزادان cm 4.5
انتخاب محل صحیح جای گذاری پدال ها روی قفسه سینه
رایج ترین روش antro latral (قدامی- طرفی) میباشد. محل قرار گیری پدال ها در ناحیه apex پنجمین فضای بین دنده ای چپ و دیگری درطرف راست استرنوم ، دومین فضای بین دنده ای راست زیر استخوان کلاویکول قرار داده میشود.
روش antro posterior (قدامی – خلفی) . در افرادی که پیس میکر دائمی دارند می توان پدال ها را بصورت قدامی- خلفی نیز قرار داد. در این حالت پدال قدامی در دومین فضای بین دنده ای سمت راست و پدال خلفی در زیرخار کتف چپ قرار می گیرد.

## Slide 22
تماس کافی پدال ها با سطح قفسه سینه:
پدال ها باید با فشاری در حد 80نيوتن يا حداقل 8.5 كيلوگرم روی سطح قفسه سینه فشرده شوند .
سطح پدال ها باید به میزا ن كافي با ژل لوبریکنت آغشته گردد.از محلول روغن و الكل استفاده نشود.
در غیر این صورت تخلیه انرژی به داخل قفسه سینه با اشکال روبرو شده موج الکتریکی از سطح پوست عبور کرده و منجر به سوختگی میگردد.
انتخاب صحیح مقدار انرژی الکتریکی : میزان انرژی بر حسب وات بر ثانیه یا ژول بیان میکنند.مقادیر انرژی الکتریکی با توجه به نوع دیس ریتمی انتخاب میکردد .

## Slide 23: روش تخلیه شوک الکتریکی
ابتدا وجود دیس ریتمی در بیشتر از یک لید تائید گردد .
پدال مناسب را انتخاب کنید .
دگمه مربوط به تنظیم انرژی را روی مقدار مورد نظرقرار دهید.
پدال های دستگاه الکتروشوک را در دست بگیرید : در دست راست پدال مربوط به Apex و در دست چپ پدال مربوط به Sternum .
به میزا ن 2 میلیمتر سطح پدال ها را با ژل لوبریکنت آغشته کنید .
پدال ها را روی قفسه سینه بیمار در محل صحیح قرار دهید.
پدال ها را با نیرویی برابر با حداقل 8.5 كيلو گرم روی قفسه سینه بیمار فشار دهید.

## Slide 24
جهت دادن شوک اعلام آمادگی کنید.
سریعا مشاهده کنید که هیچ یک از افراد احیاگر با بدن بیمار در تماس نباشند .
توجه کنید که رابط اکسیژن از بیمار جدا شده باشد.
دگمه شارژ دستگاه را فشار دهید.
پس از شنیدن صدای بوق مربوط به شارژ کامل دستگاه بطورهمزمان دگمه های تخلیه روی پدال ها را توسط انگشت شست فشار دهید.
سریعا صفحه مانیتورینگ را از نظرتغییرات حاصله مشاهده نمایید.
حتی الامکان شوک در مرحله بازدم داده شود چون در این زمان قفسه سینه مقاومت کمتری دارد و انرژی الکتریکی بیشتری به قلب می رسد .

## Slide 25
تکان خوردن بیمار هنگام شوک نشانه انجام صحیح و ایجاد جرقه نشانه عدم تماس صحیح پوست و پدالها می باشد .
در مواردیکه بیمار دچار هیپوکسیا ، هیپوترمیا ، اسیدوز و عدم تعادل الکترولیت باشد کمتر به دفیبریلاسیون جواب می دهد پس بهتر است این موارد را در بیمار بر طرف نمائید.
دقت کنید که در هنگام تخلیه شوک روی بدن بیمار ، محدوده بین دو پدال روی سینه بیمار آغشته به ژل یا مرطوب عرق کرده نباشد .
دقت کنید که فقط سطح فلزی پدالها ژل مالیده شود و دیگر قسمتهای پدال (دسته ها) آغشته به ژل نباشند .

## Slide 26
هنگام استفاده از شوک الکتریکی جریان اکسیژن را قطع می کنیم.
افراد با تخت تماس نداشته و باید از آن فاصله داشته باشند.
چه زماني از شوك استفاده نكنيم:
اگر بیمار دچار فیبریلاسیون بطنی نرم باشد باید از داروی اپینفرین استفاده شود تا فیبرلاسیون بطنی به فیبریلاسیون بطنی خشن تبدیل شود تا بهتر به دفيبریلاسیون پاسخ دهد.
در درمان آريتمي هاي مسموميت با ديژيتالها نبايد از شوك استفاده كرد.چون خطر ديس ريتمي به ديس ريتمي هاي خطرناك دارد.
در درمان Afبراي جلوگيري از رها شدن آمبولي بيمار بايد از 3 هفته قبل تا 4 هفته بعد از كارديوورژن داروهاي ضد انعقاد مصرف مي كند. PTبيمار بايد 1.5 برابر حد طبيعي حفظ شود.
در بيماران با 5 سال سابقه فيبريلاسيون همراه با هايپرتروفي دهليزها و نيز در بيماران مبتلا به فيبريلايون دهليزي ناشي از هايپرتيروئيدي (به دليل اينكه قلب بیش‌ازحد تحریک‌پذیر است احتمال بازگشت آریتمی بسیار زیاد است ریسک آریتمی‌های خطرناک بالا می‌رود)
پس باید ابتدا وضعیت تیروئید تثبیت شود( نبايد از شوك الكتريكي استفاده كرد.

## Slide 27: تست دستگاه
برای انجام تست، دستگاه را در حالت شوک قرار داده ، انرژی 30 را انتخاب کرده و کلید شارژ را فشار دهید . سپس به طور همزمان دو کلید نارنجی رنگ روی پدالها را فشار دهید تا شوک روی خود دستگاه تخلیه شود . در صورت عملکرد صحیح دستگاه پیام test ok را نمایش می دهد

## Slide 28: نگهداری از دستگاه
تست دوره ای :
تجهیزات احیاء بیمار باید به گونه ای نگهداری شود که برای استفاده آنی آماده باشد . بررسی عملکرد دستگاه باید در ابتدای هر شیفت انجام شود تا از عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل شود .
در هنگام بازدید از دستگاه به نکات زیر توجه کنید :
1- دستگاه تمیز باشد .
2- سطح فلزی پدالها تمیز و عاری از هر گونه ژل یا آلودگی باشد .
3- تمام کابلها و کانکتورها بررسی شوند تادر وضعیت مناسبی باشند و هیچ بریدگی یا پارگی نداشته باشند .
4- از شارژ کامل باطری دستگاه اطمینان حاصل کنید .

## Slide 29
تمیز کردن دستگاه :
برای تمیز کردن دستگاه ، پدالها وکابل ها روشهای زیر توصیه می شود :
1)الکل سفید وپنبه
2) محلول صابون و آب وپنبه
برای تمیز کردن رکوردر واجزاء آن فقط از پارچه نرم مرطوب استفاده شود .
دقت کنید که هیچ قسمتی از دستگاه با ریختن مایع ( آب ،الکل یا آب وصابون ) تمیز نشود .

## Slide 30
تمیز کردن پدالها پس از استفاده با دقت بیشتر باید انجام شود وژل مالیده شده روی سطح فلزی پدالها باید کاملا از روی آن تمیز شود .
از فروبردن پدالها درون آب جدا خودداری کنید . بعد از نظافت دستگاه بلافاصله دستگاه را روشن نکنید .
در صورت ضد عفونی کردن محیط توسط ماکروجت برای جلوگیری از آسیب دستگاه ، حتما روکش غیر قابل نفوذ بر روی دستگاه قرار دهید .
هرگز دستگاه را با دکونکس ودکوسپت ضد عفونی نکنیدوفقط با پنبه والکل دستگاه را تمیز کنید .
بعد از ریختن مایعات یا سرم برروی دستگاه بلافاصله باطری را از دستگاه جدا کرده وازبرق بکشید وبا بخش فنی شرکت تماس بگیرید .

## Slide 31: AED